## Slide 2
TAGAZ VEGA по габаритам превосходит многих своих одноклассников и прямых конкурентов.
TAGAZ VEGA превосходит одноклассников по мощности двигателя.
TAGAZ VEGA – самый опционально оснащенный автомобиль в своем классе и ценовой категории.
ТAGAZ VEGA – это первый автомобиль, созданный Российским производителем на уровне иностранных аналогов.
Потребительские преимущества VEGA
Габариты | ТагАЗ VEGA | Kia Spectra | Hyundai Accent | Hyundai Elantra XD
Колесная база | 2610 мм | 2560 мм | 2440 мм | 2610мм
Длинна | 4514 мм | 4510 мм | 4260 мм | 4525 мм
Ширина | 1746 мм | 1720 мм | 1680 мм | 1720 мм
Высота | 1436 мм | 1515 мм | 1395 мм | 1425 мм

## Slide 3
Техническое описание автомобиля.
Сравнение с конкурентами и аналогами.
Изготовитель | ТагАЗ | Chevrolet | Mitsubishi
Марка транспортного средства | ТАГАЗ | Chevrolet | Mitsubishi
Категория транспортного средства | М1 | М1 | М1
Коммерческое наименование | Vega | Lacetti | Lancer(9 модель)
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ |  |  | 
Колесная формула/ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная , расположение двигателя – переднее поперечное | переднеприводная , расположение двигателя – переднее поперечное | переднеприводная , расположение двигателя – переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей | седан /4 | седан /4 | седан /4
Количество мест спереди / сзади | 2/3 | 2/3 | 2/3
Габаритные размеры (мм): |  |  | 
-длина | 4514 | 4515 | 4535
-ширина | 1746 | 1725 | 1715
-высота | 1436 | 1445 | 1445
База (мм) | 2610 | 2600 | 2500
Колея передних/задних колес | 1490 / 1490 | 1480/1480 | 
Масса снаряженного транспортного средства (кг) | 1300 | 1255-1305 | 1185

## Slide 4
Технические характеристики VEGA.
Сравнение с конкурентами.
Изготовитель | ТагАЗ | Chevrolet | Mitsubishi
Двигатель ( марка тип ) | TAGAZ, G16 | GM, Daewoo, F16D3 | 
 | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный
Кол. и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное
рабочий объем ( см3 ) | 1597 | 1598 | 1584
номинальная мощность л.с. | 124 | 109 | 98
Максимальный крутящий момент, Нм | 173 | 150 | 150
Топливо | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91
Трансмиссия | механическая | механическая | механическая
Сцепление (марка тип) | Сухое однодисковое, привод гидравлический | Фрикционное, однодисковое, сухое | Сухое, однодисковое
Коробка передач (марка тип) |  | синхронизированная, с ручным управлением | 
число передач коробки передач | 5 | 5 | 5
Передаточные числа |  |  | 
- I | 3.818 | 3,818 | 3,58
- II | 2.158 | 2,158 | 1,95
- III | 1.478 | 1,481 | 1,34
- IV | 1.129 | 1,121 | 0,98
- V | 0.886 | 0,886 | 0,8
- 3X | 3.333 | 3,333 | 3,42
Главная передача (марка тип ) |  | цилиндрическая косозубая | 
передаточное число главной передачи | 3,55 | 3,722 | 4,05

## Slide 5
Технические характеристики VEGA.
Сравнение с конкурентами.
Изготовитель | ТагАЗ | Chevrolet | Mitsubishi
Подвеска (марка тип ) |  |  | 
- передняя | Независимая, типа McPherson,с цилиндрически-ми пружинами, гидравлически-ми амортизаторами и стабилизаторoм поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа McPherson, со стабилизаторoм поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа McPherson, со стабилизаторoм поперечной устойчивости
- задняя | Независимая типа McPherson, с цилиндрическими пружинами, гидравлически-ми амортизатора -ми и стабилизаторoм поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлически-ми телескопически-ми амортизаторами | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлически-ми телескопически-ми амортизаторами
Pулевое управление (марка тип) | рулевой механизм типа "шестерня – рейка", рулевой привод с гидроусилите-лем | рулевой механизм типа "шестерня – рейка", рулевой привод с гидроусилите-лем | рулевой механизм типа "шестерня – рейка", рулевой привод с гидроусилите-лем
Тормозные системы |  |  | 
- рабочая | Гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; возможна установка ABS; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – дисковые или барабанные. | Гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; возможна установка ABS; тормозные механизмы всех колес дисковые. | Гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; возможна установка ABS; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – дисковые или барабанные.
- запасная | каждый контуров рабочей тормозной системы | каждый контуров рабочей тормозной системы | каждый контуров рабочей тормозной системы
- стояночная | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес | механический привод к тормозным механизмам задних колес | механический привод к тормозным механизмам задних колес
Шины |  |  | 
- размер | 175/70R14 или 195/55R15 | 175/70R14, 185/65R14 или 195/55R15 | 175/70R13
- индекс несущей способности | 84 | 84(86) | 84
- индекс скорости | S | H(T) | S
Дополнительное оборудование транспортного средства | противоугонное устройство, кондиционер (хладагент R134A), аудиосистема, подушка безопасности |  |